| НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА |
| --- |
| 2013/2014 | НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА | ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ Шабац, Добропољска бр.5 | Ортогонална пројекција тачке | Број вежбе |
|  |  |  |  | 1 В |
| 1. | Нацртати све три ортогоналне пројекције тачака: а) тачкe A која се налaзи у V октанту и од хоризонталнице је удаљена 3 cm, од фронталнице 2 cm и од профилнице 4 cm; б) тачке B која се налaзи иза фронталнице 5 cm, испод хоризонталнице 4 cm и десно од профилнице 6 cm и одредити ком октанту припада. Координатни почетак је у тачци О1(817). |
| 2. | Нацртати све три ортогоналне пројекције тачака и одредити њихов положај : а) тачке C (4; 3; 0) и б) тачке D (0; 0; 6). в) тачке Е (3; 5; 4). Координатни почетак је у тачци О2(817). |
| 2013/2014 | НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА | ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ Шабац, Добропољска бр.5 | Ортогонална пројекција праве и дужи | Број вежбе |
|  |  |  |  | 2 В |
| 1. | Нацртати праву и дуж у у три ортогоналне пројекције : a) праву a која пролази кроз тачке A(2;3;5) и B(5;5;2). б) дуж CD која је паралелна са профилницом и дужине је l= 9 cm. Дата је тачка C (7:?;7) која се налази у фронталници и тачка D (?;7;?) која је нижа од тачке C. Координатни почетак је у тачци О1(915). |
| 2. | Нацртати три ортогоналне пројекције следећих дужи : a) дуж EF која је дужине је l= 4 cm и лежи у хоризонталници између  и II октанта и пролази кроз тачке E (1:2;?) и F (?;5;?). б) дуж GH која је дужине је l= 2 cm и управна је на профилницу. Тачка G (5:7;3) је ближа профилници. Координатни почетак је у тачци О2(915). |
| 2013/2014 | НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА | ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ Шабац, Добропољска бр.5 | Продори правих кроз пројекцијске равни | Број вежбе |
|  |  |  |  | 3 В |
| 1. | Нацртати праву а А (4; 3; 2), B (2; 5; 6) у ортогоналној пројекцији. Одредити њене продоре, видљивост и октанте. Координатни почетак је у тачци О1(916) а координате тачки су дате у cm. |
| 2. | Нацртати праву cC (3; 5; 4), D (5; 1; 3) у ортогоналној пројекцији. Одредити њене продоре, видљивост и октанте. Координатни почетак је у тачци О2(916) а координате тачки су дате у cm. |
| 2013/2014 | НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА | ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ Шабац, Добропољска бр.5 | Раван, трагови равни и пресек равни | Број вежбе |
|  |  |  |  | 4 В |
| 1. | Одредити трагове равни Т(t1; t2; t3) која је дата двема правама које се секу аb, а A(2;1;5), B(5;2;2)  bC(3;5;1), B. Координатни почетак је у тачци О1(7,516) а координате тачки су дате у cm. |
| 2. | Одредити пресек равни Т и R koje су дате својим траговима и то T(5; 4; 5) i R(4; ∞; 3). Координатни почетак је у тачци О3(815) а координате тачки су дате у cm. |

| НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА |
| --- |
| 2013/2014 | НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА | ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ Шабац, Добропољска бр.5 | Пројекција геометријских ликова и геометријских тела | Број вежбе |
|  |  |  |  | 5 В |
| 1. | Дат је троугао А(6; 2; 0), B (4; 1; 0) и C (0; 6; 0). Какав положај у простору има овај троугао. Координатни почетак је у тачци О1(814) а координате тачки су дате у cm. |
| 2. | Нацртати пројекције праве правилне тростране пирамиде АBCS чија је база паралелна са фронталницом. Дате су тачке базе А(2; 2; 3), B (?; ?; 1) и страница базе а = 4 cm. Висина пирамиде је H= 7 cm. Координатни почетак је у тачци О2(812) а координате тачки су дате у cm. |
| 2013/2014 | НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА | ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ Шабац, Добропољска бр.5 | Трансформација и одређивање праве величине дужи и углова | Број вежбе |
|  |  |  |  | 6 В |
| 1. | Извршити трансформацију квадрата АBCD који је паралелан хорозонталници H i одређен је тачкама А(1; 1; 1), B (1; 5; 1), C (5; 5; 1) i D (5; 1; 1). Раван трансформације 2 x 5 поставити кроз тачку Q (8; 0; 0) i под углом  = 30 у односу на хоризонталницу H. Координатни почетак је у тачци О1(617) а координате тачки су дате у cm. |
| 2. | Трансформацијом одредити праву величину дужи АB А (2; 2; 3), B (5; 4; 1) и њене нагибне углове према хоризонталници, фронталници и профилници. Координатни почетак је у тачци О2(914) а координате тачки су дате у cm. |
| 2013/2014 | НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА | ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ Шабац, Добропољска бр.5 | Коса и котирана пројекција | Број вежбе |
|  |  |  |  | 7 В |
| 1. | Нацртати праву g у косој пројекцији за угао  = 45 и скраћење 3:4. Права g пролази кроз тачку G (1; 4; 5) i H (4; 2; 3). Координатни почетак је у тачци О1(815) а координате тачки су дате у cm. |
| 2. | Нацртати бурму у ортогоналној пројекцији пречника 2 цм и дебљине 0,1 цм у размери 2:1 и котирати њене димензије. Координатни почетак је у тачци О2(914). |
| 2013/2014 | НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА | ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ Шабац, Добропољска бр.5 | Перспектива и техничко цртање | Број вежбе |
|  |  |  |  | 8 В |
| 1. | Нацртати перспективну слику коцке ABCDEFGH. Коцка је дата правом величином квадрата у основи A°B°C°D°. Дате су координате тачки A°(7;2) и D°(4;4). Висина хоризонта је H= 5 cm а очна тачка је дата координатама х=11 и z=10 cm. Координатни почетак је у тачци О1(115) а координате тачки су дате у cm. |
| 2. | Срачунати потребан материјал за радни сто који је урађен од панела дељине 1,8 цм. Сто се састоји од радне плоче димензија 120 х 80 цм, полице испод радне плоче димензија 100 х 50 цм и две странице ширине 80 цм и висине 70 цм. Полица испод радне плоче се равна са предње стране стола. Нацртати технички цртеж стола у размери 1:10 који ће садржати све потребне податке за дефинисање датог стола. |